ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2019. május 28-i soron következő ülésére

Tárgy: energiamegtakarítási intézkedési terv

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A. § a) pontja értelmében, a közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elkészített minta szerint energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, adott év március 31. napjáig.

Remeteszőlős Község Önkormányzata és Védőnői Rendelője közfeladatot ellátó épület, így ebbe a kategóriába tartozik.

A terv elkészítésének aktualitása is van, hiszen Önkormányzatunk éppen egy energetikai korszerűsítési pályázat megvalósításában vesz részt. Ennek keretében az épületenergetikai felmérés és az energetikai tanúsítvány elkészült mind a meglévő, mind a beruházás utáni számított állapotra. A beruházásra vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek is a rendelkezésünkre állnak.

A fentiek alapján elkészítettem az energiamegtakarítási intézkedési tervet, melyben az előbb elmondottakat vettem figyelembe. A tervet jelen előterjesztéshez mellékelem.

Bár az energetikai terv megvalósítása a jegyző feladata, de annak költségvetési vonzata van (az energetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatunkhoz kapcsolódóan a forrást hozzá is rendeltük a 2019. évi költségvetésünkben), így kérem a Képviselő-testületet a terv határozatban történő tudomásul vételére.

Határozat javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. szám alatt működő, az Önkormányzat, a Védőnői rendelő és a Budajenői Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltség működésének helyet adó, közfeladatot ellátó intézményre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési tervet tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Remeteszőlős, 2019. május 20.

Szathmáry Gergely

polgármester

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Remeteszőlős Község Önkormányzata

2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.

2019. május 30.

Készítette: Szathmáry Gergely

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	3

1.	Az épület/épületegyüttes alapadatai	5

2.	Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek	6

2.1	Beruházást nem igénylő beavatkozások	6

2.2	Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások	6

2.3	Beruházást igénylő intézkedések	6

3.	Megvalósított intézkedések	7

4.	Megvalósítandó intézkedések meghatározása	7

5.	A végrehajtás nyomon követése	8

6.	MELLÉKLETEK	8

# Vezetői összefoglaló

Remeteszőlős Község Önkormányzata egyetlen épülettel (későbbiekben: Hivatal) rendelkezik, ahol a következő intézmények működnek:

- Önkormányzat (Képviselő-testület működési helyszíne)

- Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége

- Védőnői Szolgálat

A Hivatal 7 db, 2*4-es mátrixban elhelyezett MB20 típusú, 9,65*12,01 m alapterületű, földszintes konténer-épületben helyezkedik el. Az irodakonténerek 5 cm szigeteléssel bíró fémszerkezetű mobil építmények, melyek hőszigetelt üveggel szerelt, műanyag nyílászárókkal rendelkeznek. A Hivatalban 5 db iroda, egy védőnői rendelő, a központi helyiség és egy mellékhelyiség helyezkedik el.

A hivatali épület jelenleg nem szigetelt, a fűtést korszerűtlen elektromos - konvektív jelleggel működő – fűtőtestek, illetve légkondicionáló berendezések látják el, helyiségenként.

A Hivatal dolgozói létszáma 6 fő, akik jellemzően teljes munkaidőben végzik a munkájukat 8-16 óra között. A dolgozók közép, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A dolgozók szemléletformálása érdekében évente egy képzést tartunk, de a horizontális célok (energia- víz, és anyagtakarékosság, hulladékgazdálkodás) megvalósulásának elősegítése érdekében a szemléletformálás a munka szervezésén keresztül is megvalósul.

A Hivatal által üzemeltetett energetikai rendszereket az alábbi swot analízis jellemzi.

| Erősség Hivatali épület: Az épület belső kialakítása lehetőséget ad a fűtési rendszerek optimalizálására, az egyedi igények szerint is (helyiségenként szabályozható fűtés) Az épület hőszigetelt, műanyag nyílászárókkal van felszerelve Az épület déli kitettségű, így a szoláris energia még ilyen körülmények között is részben hasznosul. A hivatalt körbe vevő zöld növényzet az épület nyári felmelegedését csökkenti. A belső világítás energiatakarékos rendszerű Dolgozói szemlélet A dolgozók környezettudatossága megfelelő, melyhez a több alakalommal történt szemléletformálás is hozzájárult. A munkavégzéshez használt gépek működtetési rendje a használati igény szerint történik (energiafelhasználás optimalizálás) A fűtési-hűtési rendszer optimalizálása (energiahatékonyság növelése) személyes érdek is, a munkahelyi komfort biztosítása érdekében. (A helyiségenként szabályozható hűtés-fűtés segíti a helyiség hőmérsékletének személyre történő optimalizálását. | Gyengeség Hivatali épület: Az épület konténer (fémszerkezet) jellege és alacsony mértékű szigeteltsége miatt, a fűtési-hűtési veszteség nagy. Az épület konténer fémszerkezete miatt az épület gyorsan hűl ki (tél) és gyorsan melegszik fel (nyár). A konvektív fűtési rendszer miatt az energiafogyasztás túlzott. A fűtés jellege miatt a megfelelő hőérzet lassan áll elő. A konvektív fűtés miatt a padlószint és a fejszint között nagy a hőmérséklet különbség. Az épület déli kitettsége ellenére a napenergia közvetlen módon (napelem) nem hasznosul. Dolgozói szemlélet Az épület jelenlegi rossz hő technikai adottságai miatt a dolgozók a kelleténél többször (és nagyobb intenzitással) használják a hűtés-fűtési rendszereket. A dolgozók számára az energiafogyasztás mértéke nem releváns tényező, a takarékosság inkább szemléleti szempontjából tényező. |
| --- | --- |
| Lehetőség Hivatali épület: Pályázati forrás megszerzése a következő beavatkozásokra: Épület leszigetelése Fűtésrendszer korszerűsítése (infra fűtés) Napelem rendszer telepítése Tető kialakítása az épületen a hőtechnikai jellemzők javítása érdekében Dolgozói szemlélet A korszerűsített fűtés rendszer használatának optimalizálása alkalmazott műszaki szakember elvárt kompetenciáinak emelése | Fenyegetések/veszélyek Hivatali épület: Pályázati forrás hiánya az energetikai beruházáshoz Önerő hiánya a tető kialakításához Dolgozói szemlélet Túlzott energiafogyasztás az „ingyen” energia miatt |

Beavatkozás:

- további szemléletformálás

- alkalmazott műszaki szakember elvárt kompetenciáinak emelése

- tervezés, energetikai felmérés

- épület szigetelés

- megújuló energiaforrás

- fűtéskorszerűsítés

A főbb beavatkozási területeket és energiamegtakarítási célokat az alábbi táblázatok foglalják össze.

| Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy |
| --- | --- | --- | --- |
| Szemléletformálás: elektromos berendezések optimális használata | 500 kWh/év | 2020.12.31. | Szathmáry Gergely |
| Alkalmazott műszaki szakember elvárt kompetenciáinak emelése | 100 kWh/év | 2020.12.31. | Szathmáry Gergely |

| Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetikai audit és tanúsítás | 0 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely |

| Beruházással járó intézkedések | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy |
| --- | --- | --- | --- |
| Tető kialakítása az épületen a hőtechnikai jellemzők (hűtés hatékonysága) javítása érdekében | 1.500 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely |

| Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések | becsült megtakarítás (mért mértékegység) |
| --- | --- |
| Épület leszigetelése | 6.000 kWh/év |
| Fűtésrendszer korszerűsítése (infra fűtés) | 2.500 kWh/év |
| Napelem rendszer (9.9 kWp) telepítése | 8.000 kWh/év |

| Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé: | Szathmáry Gergely |
| --- | --- |
| Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek): | Szathmáry Gergely |

# Az épület/épületegyüttes alapadatai

A fejezet célja az épület, épületegyüttes szövegszerű bemutatása, leírása. Ha tanúsítvány készült az épületről, akkor a tanúsítvány szerinti alapadatok, illetve főbb megállapítások, fejlesztési javaslatok bemutatása, rögzítése szükséges. Javasolt a meglévő tanúsítványokat mellékletként az intézkedési tervhez csatolni.

Az épület/épületegyüttes főbb adatait táblázatos formában célszerű rögzíteni legalább az alábbi tartalom szerint:

| Az épület/épületegyüttes alapadatai |  |
| --- | --- |
| Az ingatlan címe | 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. |
| Helyrajzi száma | 50/1 |
| Tulajdonos / Megrendelő neve | Remeteszőlős Község Önkormányzata |
| Az ingatlan megnevezése | Önkormányzat |
| Létesítmény funkciója | igazgatás |
| Védettség (helyi védett, műemlék) | nem |
| Hasznos alapterülete | 120 m2 |
| Építés ideje | 2013. |
| Épületszerkezet | irodakonténer (fémszerkezet) |
| Szintszám | 1 |

| Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai |
| --- |
| Külső falazat (tégla, panel, stb) | fém panel |
| Tető (lapos, magas, beépített magastető) | lapos |
| Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) | műanyag |
| Ajtó (pallótokos, fém, stb.) | műanyag |
| Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.) | elektromos |
| Fűtési rendszer (központi, konvektor,stb.) | elektromos fűtőtest |
| Szellőzési rendszer (hővisszanyerős, stb.) | nincs |
| Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.) | elektromos konvektív |
| Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.) | fűtőtest |
| HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.) | elektromos |
| Hűtési rendszer (split, központi klíma) | split klíma |
| Világítás (kompakt, neon, led, stb) | neon |
| Éves kihasználtság (nap/év): | 270 nap |
| Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány): | II. (rossz) |

# Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

## Beruházást nem igénylő beavatkozások

Közvetlen beruházást nem igénylő, energiamegtakarítást eredményező rövidtávú tervezett intézkedések a következők:

| Intézkedés | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) |
| --- | --- |
| üzemeltetési szokások változtatása – elektromos irodai berendezések szükség szerinti üzemeltetése illetve kikapcsolása (standby állapot elkerülése) üzemeltetési szokások változtatása – elektromos fűtőberendezések egyenletes üzemben történő működtetése (egyenletes hőmérsékleten üzemeltetés) üzemeltetési szokások változtatása – elektromos hűtőberendezések működtetése csak 24 0C munkahelyi hőmérséklet fölött) energetikai rendszer beszabályozása (fűtő és hűtő berendezések optimális hőmérsékletre szabályzása) tervszerű megelőző karbantartás üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése felhasználói szokások megváltoztatása (hőmérséklet szabályzás egyenletes hőmérsékleten tartása) | 600 kWh/év |

A fűtött/hűtött épületállomány vonatkozásában – amennyiben még nem készültek - javasoljuk az energetikai tanúsítványok elkészíttetését

## Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő, energiamegtakarítást eredményező tervezett intézkedések a következők:

| Intézkedés | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) |
| --- | --- |
| Energetikai tanúsítványok elkészíttetése Gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás Épületenergetikai korszerűsítési tervek elkészítése | 0 kWh/év |

## Beruházást igénylő intézkedések

Beruházást igénylő, energiamegtakarítást eredményező tervezett intézkedések a következők:

| Intézkedés | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) |
| --- | --- |
| Tető kialakítása az épületen a hőtechnikai jellemzők (hűtés hatékonysága) javítása érdekében – saját forrás | 1.500 kWh/év |
| Épület leszigetelése – pályázati forrás + önerő | 6.000 kWh/év |
| Fűtésrendszer korszerűsítése (infra fűtés) – pályázati forrás + önerő | 2.500 kWh/év |
| Napelem rendszer (9.9 kWp) telepítése – pályázati forrás + önerő | 8.000 kWh/év |

# Megvalósított intézkedések

Az előző ötéves időszak alatt megvalósított energiahatékonysági intézkedések összegzése. A megvalósított intézkedésekről évente szükséges jelentést küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózatnak.

Az intézkedések szövegszerű ismertetése és a fejlesztések főbb adatainak rögzítése mellett a pozitív és negatív tapasztalatok, valamint az intézmény számára hasznos tapasztalatok rögzítése szükséges. Az intézkedésekkel elért energiamegtakarítás mértékét, táblázatos formában javasoljuk összefoglalni.

| Megvalósított energiahatékonysági intézkedés | Intézkedéssel elért mért/becsült éves megtakarítás mértéke (mért mértékegység) |
| --- | --- |
| Energetikai tanúsítványok elkészíttetését Gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás Épületenergetikai korszerűsítési tervek elkészítése | 0 kWh/év |

# Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorrendbe kell rendezni. Minden egyes javaslathoz felelőst,megvalósítási határidőt és becsült megtakarítási potenciált szükséges rendelni.

A főbb beavatkozási területeket és energiamegtakarítási célokat az alábbi táblázatok foglalják össze.

| Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy |
| --- | --- | --- | --- |
| Szemléletformálás: elektromos berendezések optimális használata | 500 kWh/év | 2020.12.31. | Szathmáry Gergely |
| Alkalmazott műszaki szakember elvárt kompetenciáinak emelése | 100 kWh/év | 2020.12.31. | Szathmáry Gergely |

| Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy | Önkormányzati döntés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetikai audit és tanúsítás (a tető építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan) | 0 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely | 73/2018. (XI.5.) önk. hat. |

| Beruházással járó, saját erőből végzendő intézkedések | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy | Önkormányzati döntés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tető kialakítása az épületen a hőtechnikai jellemzők (hűtés hatékonysága) javítása érdekében | 1.500 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely | 73/2018. (XI.5.), 27/2019. (III.26.) önk. határozatok |

| Beruházással járó, pályázati támogatással végzendő intézkedések* | becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) | Határidő | Felelős személy | Önkormányzati döntés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épület leszigetelése | 6.000 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely | 7/2019. (I.28.) önk. határozat |
| Fűtésrendszer korszerűsítése (infra fűtés) | 2.500 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely | 22/2019. (II.25.) önk. hat. |
| Napelem rendszer (9.9 kWp) telepítése | 8.000 kWh/év | 2019.12.31. | Szathmáry Gergely | 21/2019. (II.25.), 28/2019. (III.26.) önk. határozatok |

* Remeteszőlős Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett, az önkormányzati feladatellátást segítő pályázaton támogatást nyert a tárgyi energetikai beruházások elvégzésére.

# A végrehajtás nyomon követése

A végrehajtás nyomon követésére alkalmazott módszer:

- A beruházás befejezését követően villanyóraállás rögzítése (leolvasást végző: alkalmazott műszaki szakember)

- Villanyóra állásának leolvasása havi gyakorisággal (leolvasást végző: alkalmazott műszaki szakember)

- Éves fogyasztás összehasonlítása a bázisév (2019.) adataival (leolvasást végző: alkalmazott műszaki szakember)

- Értékelés az éves adatok összehasonlításával (polgármester)

# MELLÉKLETEK

6.1. Épületenergetikai tanúsítványok másolatai

6.2. Tervezett szemléletformálási akciók

6.3. Az intézkedési terv elkészítésében közreműködő szakemberek felsorolása

# Footnotes

A mérőórán vagy a vásárolt energia esetén a szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő mértékegységben

A mérőórán vagy a vásárolt energia esetén a szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő mértékegységben