ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. február 29-i soron következő ülésére

Tárgy: árajánlat kérés a Ponty utcai játszótér rekonstrukciójára

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (XII.1.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy meg kívánja vizsgálni a Ponty utcában szabványos játszóeszközök telepítését. Az előzetes vizsgálatok alapján megállapításra került, hogy egy kétmezős hintaállvány (2 db laphinta, 2 db bölcsőhinta) és egy játszóvár kerülhet kialakításra a területen, figyelembe véve a védőtávolságokat. Ennek figyelembe vételével a Képviselő-testület 3/2016. (I.25.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a Ponty utcai játszótéren szabványos játszóeszközeinek telepítésére bruttó 1,5 millió forint összegű keretet kíván elkülöníteni. A költségvetési rendeletünk ennek megfelelően külön sort alkottunk erre a beruházásra.

A fentiek megvalósítására szükséges az árajánlatok bekérése. Az árajánlatok során a következő műszaki specifikációt szükséges rögzíteni:

Kétmezős hintaállvány műszaki jellemzői:

- 2 laphinta, 2 bölcsőhinta

- A hintaülések gumi vagy poliuretán borítású, alumínium vázzal merevítve

- Legalább 160 cm-es felfüggesztés, rozsdamentes acélból készült lánccal (a terheléshez méretezve)

- A forgórész rozsdamentes siklócsapágy, műanyag borítással (műanyag betét)

- A szerkezeti elemek műszárított, rétegelt, ragasztott gerendák (felső gerenda 10*12 cm, tartóoszlop 10*10 cm), megfelelő merevítéssel

- Az oszlopok alapozása festett acélsarukon keresztül, min C16 beton pontalapokhoz

- A fa elemek gombavédelemmel való ellátása, valamint 2 rétegben történő festése

Többfunkciós játszóvár

- Befogadó mérete: 1,75*1,75 m

- Emelvény magasság: 1,5 m, mellvéd magasság +0,75 m

- Tető kialakítása

- Játszóeszközök: csúszda, mászó háló, létra

- A csúszda mérete a fenti emelvénymagassághoz kell illeszkednie, szabványnak megfelelő paraméterekkel (a csúszda nem lehet fröccsöntött polietilénből)

A fenti játszóeszközök mindegyikének meg kell felelnie az MSZ EN 1176. számú szabvány, valamint a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben előírt feltételeknek. A szabványossági vizsgálat elvégeztetése a kivitelező feladata, az ellenőrzési díj őt terheli.

A játszóeszközökre vonatkozó garancia elvárt mértéke 3 év.

A játszóeszközökhöz tartozó ütéscsillapító burkolatot (30 cm vastag homokágy, geotextil zárással) az Önkormányzat saját hatáskörben alakítja ki, a kivitelezővel egyeztetett módon.

A fenti műszaki tartalom meghatározása szakértői és a szabványossági felülvizsgálatot végző szervezettel történt egyeztetések alapján került meghatározásra.

A saját és a környékbeli településeken végzett ilyen típusú munkák ismeretében az alábbi cégek meghívását javaslom:

- Flexomatic Kft. (1201 Budapest, Torontál u. 3-5.)

- Színrelép Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

- Daczó Mérnöki Kft. (2051 Biatorbágy, Füzes u. 84/a.)

- Everling Kft. (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.)

Az árajánlatok beérkezése és kiértékelése márciusban megtörténhet, így áprilisban megvalósulhat az építés.

Határozati javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ponty utcai játszótéren a szabványos játszóeszközök telepítési munkáinak elvégzésére vonatkozóan árajánlatot kíván kérni, a következő szakcégektől:

- Flexomatic Kft. (1201 Budapest, Torontál u. 3-5.)

- Színrelép Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

- Daczó Mérnöki Kft. (2051 Biatorbágy, Füzes u. 84/a.)

- Everling Kft. (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.)

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: polgármester, beruházási és közbeszerzési tanácsnok

Remeteszőlős, 2016. február 24.

Szathmáry Gergely

polgármester