Előterjesztés

A képviselő testület

2015. február 23-i soron következő ülésére

Tárgy: Közösségi pajta

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában döntött a közösségi pajta építéséről. A határozat rögzíti, hogy a Képviselő-testület részletesen meg kívánja vizsgálni a telepítési tervet, a műszaki tartalmat és az árkalkulációt. Jelen előterjesztésben az előkészítő munkálatok eredményét mutatom be.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében címzetten 800.000 Ft összeget különített el a megvalósításra.

A fentiek alapján elkészítettük a közösségi pajta telepítési javaslatát, műszaki koncepcióját és a megvalósítás árkalkulációját. Ennek eredményeit az alábbiakban mutatom be.

Alapkoncepció az volt, hogy az Önkormányzat udvarán egy olyan pajtát alakítanánk ki, amely helyet adna egy fedett színpadnak, egy beállónak (az önkormányzati tehergépkocsi is helyet kapna), valamint egy raktárhelyiségnek (itt tárolhatnánk a sószórót, tolólapot, a fűnyíró traktort, a fűnyírót, stb.).

A pajtában egyéb közösségi rendezvények is helyet kaphatnak pl. gyermekrendezvények, koncertek, gasztronómiai események, falunap és önkormányzati ünnepségek.

A januári ülésen egyeztetett telepítési helyet az alábbi térkép mutatja be.

Telepítés

A telepítési tervek elkészítésekor a fenti területet mértük végig és ennek megfelelően helyeztük el a tervezett építményt. Néhány kérdést alapvetően meghatározónak kellett tekintenünk:

- A közösségi pajtát a lekerített önkormányzati terület DNY-i sarkába telepítjük

- Holt teret ne kerítsen el az építmény és illeszkedjen a kerítés vonalához

- Az építmény térkiosztása és tájolása olyan legyen, hogy a színpadi rész elhelyezkedése a közösségi rendezvényeken történő használatot segítse

- A féltetőről lefolyó víz a patak irányában jusson le az építményről

A fentiek figyelembe vételével elkészítettük a telepítési tervet, az alábbiak szerint.

Alapterület

A közösségi pajta 3 osztatú, a színpad és a beálló a bejárat (tolókapu) felé néz, a raktár helyiség az Önkormányzat irányába nyílik. Az egyes funkciók szerinti alapterületek a fenti rajzon láthatóak.

Összességében a közösségi pajta teljes területe 51 m2 lenne, melyből akár 38,5 m2 nagyságú területet is lehetne közösségi rendezvényen használni.

Műszaki jellemzők

A közösségi pajtának vasbeton lemezalapot terveztünk, mert a használat ezt megkívánja.

A tartószerkezet pontalapokon nyugvó oszloprendszer lenne, melyek elhelyezése figyelembe veszi a térkiosztást és a teherviselési kérdéseket. A tartószerkezetet 10 db 10*10 cm méretű oszlop alkotná.

A tetőszerkezet ácsszerkezetét fogópáras rendszerrel alakítanánk ki, mert ez adja a legnagyobb stabilitást az épületnek. Az építmény kapu felöli oldalának („színpad”) magassága kb. 4,4 m, a kerítés felöli oldala (raktár) pedig 2 m. Így egy patak irányában 20 fokkal megdöntött féltetőt tudunk kialakítani. Ez a legpraktikusabb, stabilabb és költséghatékonyabb megoldás.

A tetőhéjazatot cserépből alakítanánk ki, illetve bádoggal zárnánk le. A tető belső oldalát lambériával burkolnánk el (közösségi pajtán belülről lambériázott plafont látnánk.)

A raktár helység minden oldalon le lenne burkolva lambériával, vagy gyalult szélezetlen deszkával. A raktáron két szárnyú ajtót építenénk ki.

Az autó beálló patak felöli oldala szintén fa burkolatot kapna, mivel a jellemző szélirány miatt innen kell védeni a teret.

A „színpad” hátsó falát a raktár oldalfala képezné, oldalról pedig mobil eszközzel választanánk el az autóbeállótól. Ez a térrész a kapu és az Önkormányzat irányában nyitott volna.

A részletesebb terveket a fentiekben mutatom be.

Árkalkuláció

A műszaki jellemzők figyelembe vételével elkészítettük a mennyiségi számításokat, illetve ennek megfelelően az árkalkulációt is. Műszaki mennyiségek esetében 10%-os ráhagyással számoltunk. Az egységárak tekintetében a környéken jellemző árakat használtuk. A kalkulációt az alábbiakban mutatom be.

| Tétel | Mennyiség | Egység | Kubatura | Egységár | Részösszeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaplemez (vb.) |
| Aljzat beton (10 cm) | 60 | m2 | 6 | 13 000 Ft | 78 000 Ft |
| Betonvas háló (8as) | 6 | tábla |  | 8 200 Ft | 49 200 Ft |
| Betonvas (8as, 6 m) | 8 | szál |  | 600 Ft | 4 800 Ft |
| Kehely | 10 | db |  | 1 500 Ft | 15 000 Ft |
| részösszeg: | 147 000 Ft |
| Ácsszerkezet |
| Oszlop (10*10) | 10 | db | 0,33 | 68 500 Ft | 22 605 Ft |
| Fogópár (5*10) | 20 | db | 0,47 | 68 500 Ft | 32 195 Ft |
| Andrások | 4 | db | 0,2 | 68 500 Ft | 13 700 Ft |
| Menetes szár (10es) | 15 | db |  | 300 Ft | 4 500 Ft |
| Csavaráru | 1 | csomag |  | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| Festék | 10 | liter |  | 2 000 Ft | 20 000 Ft |
| részösszeg: | 96 000 Ft |
| Tető |
| Lambéria (10es) | 70 | m2 |  | 1 500 Ft | 105 000 Ft |
| Tetőléc | 510 | fm |  | 150 Ft | 76 500 Ft |
| Cserép | 60 | m2 |  | 2 000 Ft | 120 000 Ft |
| Bádog | 20 | fm |  | 3 000 Ft | 60 000 Ft |
| részösszeg: | 361 500 Ft |
| Burkolat |
| Szélezetlen deszka | 30 | m2 |  | 1 500 Ft | 45 000 Ft |
| Vasalatok (raktár ajtó) | 1 | db |  | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Festék | 8 | liter |  | 2 000 Ft | 16 000 Ft |
| részösszeg: | 76 000 Ft |
| Munkadíj |
| segédmunka (2 fő) | 12 | nap |  | 10 000 Ft | 120 000 Ft |
| Mindösszesen (bruttó) | 800 500 Ft |
|  |  |  | Nettó ár | 630 315 Ft |

A fentiek alapján látható, hogy a költségvetésben biztosított keretből a közösségi pajta elkészíthető.

A megvalósítást az Önkormányzat saját erőből meg tudja oldani. A közterületfelügyelőnk önkéntes felajánlásával és szakmai tudásával (ez a szakmája) az építmény megalkotható, ehhez csupán 1-2 fő segéderő kell, akik finanszírozása szintén belefér a keretbe.

A fentiek alapján javaslom a közösségi pajta megépítését.

Határozat javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati Hivatal udvarának délnyugati sarkában meg kívánja építeni közösségi pajtát, kb. 51 m2 alapterülettel, jelen határozat mellékletét képező terv és mennyiségi kiírás szerint, az abban rögzített műszaki tartalommal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a közterületfelügyelőt, hogy a pajtát készítse el oly módon, hogy az a falunapon átadható legyen.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében önálló soron bruttó 800.000 Ft összeget különített el a megvalósításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 1.

Remeteszőlős, 2015. február 18.

Szathmáry Gergely

polgármester